## Slide 1
TÍNH NĂNG · FIRMWARE OTL-06ALS
VACUUM
CONTROL
Giữ áp hút — không giữ phần trăm gió
O TESLA · Điều khiển & Tự động hoá máy rang cà phê
Notes: Mở đầu: điều khiển theo áp hút thay vì theo phần trăm gió.

## Slide 2
VẤN ĐỀ
Cùng 40% gió — hôm nay khác hôm qua
Vỏ lụa bám lọc
Rang được vài mẻ là lưới lọc dày lên. Quạt vẫn quay đúng 40% nhưng gió qua trống đã yếu đi rõ.
Bụi bám đường ống
Xiclon và đường ống bám bụi dần theo tuần. Cùng một mức đặt, lực hút cứ trôi đi mà không ai để ý.
Cửa gió và thời tiết
Cửa gió chỉnh tay, áp suất ngoài trời, ống khói nóng nguội — mỗi thứ đẩy lưu lượng đi một ít.
Phần trăm gió chỉ là lệnh gửi cho biến tần. Thứ quyết định mẻ rang là LỰC HÚT THẬT trong trống — đo bằng Pa.
O TESLA · OTL-06ALS
02 / 12
Notes: Cùng một % gió nhưng lực hút thực tế đổi theo ngày.

## Slide 3
GIẢI PHÁP
Anh đặt Pa.
Máy tự tìm % gió.
Cảm biến áp suất đọc lực hút thật trong trống mỗi vòng lặp. Firmware so với mức anh đặt rồi tự nhích biến tần gió lên xuống cho tới khi khớp — lọc có bẩn, ống có bám bụi thì nó tự bù.
O TESLA · OTL-06ALS
03 / 12
Notes: Tuyên ngôn: đặt theo Pa, máy tự tìm % gió.

## Slide 4
VÒNG LẶP
Lệch quá 3 Pa mới nhích — mỗi lần 1%
ÁP HÚT ĐO ĐƯỢC
MỨC ĐẶT ±3 Pa
thời gian →
Thấp hơn mức đặt
tăng gió 1%
Cao hơn mức đặt
giảm gió 1%
Trong vùng ±3 Pa
đứng yên, không rung
Vùng chết ±3 Pa là thứ giữ cho biến tần không rung liên tục quanh mức đặt.
O TESLA · OTL-06ALS
04 / 12
Notes: Vòng lặp: lệch quá ±3 Pa thì nhích 1%, trong vùng chết thì đứng yên.

## Slide 5
NHỊP BƯỚC
Xa thì bước nhanh, gần thì bước chậm
Nhịp nhích gió không cố định. Lệch càng lớn thì khoảng nghỉ giữa hai bước càng ngắn, nên máy đuổi kịp nhanh; càng gần mức đặt thì bước càng thưa, tránh vọt qua rồi phải kéo lại.
1,5 giây
khi lệch ≥ 30 Pa
3,0 giây
khi vừa ra khỏi vùng chết
KHOẢNG NGHỈ GIỮA 2 BƯỚC
3,0s
1,5s
3 Pa
30 Pa
45 Pa
O TESLA · OTL-06ALS
05 / 12
Notes: Lệch nhiều đi nhanh, gần tới thì đi chậm cho khỏi vọt.

## Slide 6
BẢNG GHI NHỚ
Máy nhớ sẵn: Pa nào thì mấy phần trăm
ÁP HÚT (Pa)
0%
25%
50%
75%
100%
phần trăm gió →
Đổi mức đặt là nhảy thẳng
Lấy ngay % gió đã học cho mức Pa đó.
60 ô nhớ
Hai mức cách nhau dưới 3 Pa gộp chung một ô.
Lưu trong thẻ nhớ
Ghi ra /pid_ff.txt, mất điện vẫn còn.
O TESLA · OTL-06ALS
06 / 12
Notes: Bảng ghi nhớ: mức đặt Pa nào thì ứng với bao nhiêu % gió.

## Slide 7
CÂN CHỈNH ĐẦU VÀO
Bấm một lần — năm phút có cả bảng
0% → 100% gió, mỗi bước 2%
15 giây
chờ máy ổn định rồi mới quét
3 giây
giữ mỗi mức gió, đo Pa ở 2 giây cuối
51 điểm
ghi thẳng vào bảng ghi nhớ
~5 phút
xong là tự lưu thẻ và tự tắt
O TESLA · OTL-06ALS
07 / 12
Notes: Chạy một lần lúc lắp máy: quét toàn dải để dựng bảng.

## Slide 8
TỰ HỌC
Chạy ngày nào, bảng chuẩn thêm ngày đó
01
Ổn định 10 giây
Áp hút nằm trong vùng chết liên tục 10 giây
›
02
Ghi vào bảng
Lưu cặp mức đặt và % gió đang dùng
›
03
Lệch ≥ 3% mới sửa
Nhiễu vặt không làm hỏng số đã học
›
04
60 giây lưu thẻ
Ghi SD ngoài vòng lặp, không làm nghẽn máy
Việc ghi thẻ nhớ nằm ngoài vòng điều khiển — máy không bao giờ khựng lại chỉ vì đang lưu dữ liệu.
O TESLA · OTL-06ALS
08 / 12
Notes: Ngoài lần quét đầu, máy vẫn học thêm mỗi khi chạy ổn định.

## Slide 9
ĐỔI MỨC ĐẶT
Đổi nhiều thì nhảy, đổi ít thì bò
> 30 Pa
NHẢY THẲNG
—
Lấy % gió đã học cho mức mới
—
Trừ hao một khoảng đệm cho khỏi vọt
—
Đệm tự tính từ độ nhạy của máy: 8–25%
—
Mỗi lần nhảy không quá 20%
≤ 30 Pa
BÒ TỪ TỪ
—
Không nhảy, giữ nguyên % gió đang chạy
—
Để vòng lặp 1% tự bù dần
—
Tránh giật gió giữa mẻ đang rang
—
Êm hơn cho cả hạt lẫn quạt
O TESLA · OTL-06ALS
09 / 12
Notes: Đổi mức đặt lớn thì nhảy thẳng, đổi nhỏ thì bò từ từ.

## Slide 10
VÀO MẺ RANG
Áp hút cũng là một phần của hồ sơ
NẠP
TP
CHUYỂN VÀNG
NỔ HẠT
XẢ
MỨC ÁP HÚT GHI THEO TỪNG GIÂY
Ghi lúc rang tay
Mỗi giây một giá trị, nằm chung hồ sơ với nhiệt và gas.
Phát lại lúc rang AUTO
Máy bám đúng đường áp hút của mẻ nền đã chọn.
Xả xong trả về như cũ
Kết mẻ hoặc bấm huỷ là trạng thái hút quay lại mức trước đó.
O TESLA · OTL-06ALS
10 / 12
Notes: Áp hút được ghi theo từng giây vào hồ sơ và phát lại khi rang AUTO.

## Slide 11
TÓM TẮT
Những con số cần nhớ
± 3
PA
Vùng chết
Trong khoảng này thì đứng yên
1
%
Mỗi bước gió
Nhích nhỏ nên không giật mẻ
60
Ô NHỚ
Bảng ghi nhớ
Lưu trong /pid_ff.txt
51
ĐIỂM
Lần quét đầu
0→100% gió, bước 2%
~5
PHÚT
Cân chỉnh
Chỉ chạy một lần lúc lắp máy
O TESLA · OTL-06ALS
11 / 12
Notes: Năm con số tóm gọn.

## Slide 12
VACUUM CONTROL · OTL-06ALS
Lọc có bẩn, ống có bụi.
Lực hút vẫn y như hôm qua.
ĐO BẰNG
Cảm biến áp suất chênh, đơn vị Pa
CẦN CÓ
Biến tần gió điều khiển được
LIÊN HỆ
O Tesla · otlpro.com@gmail.com
Notes: Chốt lại.