## Slide 1
MS300
OTL-06ALS / ENGINEERING MASTERCLASS
VACUUM
CONTROL
Từ 4–20 mA đến một vòng hút tự học trên PLC
Delta MS300 · Modbus RTU · S7-1200 / S7-1500
MODBUS RTU
STEP CONTROL
SELF-LEARNING
SOURCE OF TRUTH · FIRMWARE OTL-06ALS
Notes: Mở bằng một luận điểm: Air% chỉ là lệnh, Pa mới là kết quả cần giữ.

## Slide 2
WHY / THE REAL PROBLEM
40% gió không đồng nghĩa 40% lực hút
Cùng một lệnh biến tần, hai trạng thái máy khác nhau cho hai kết quả hoàn toàn khác nhau.
O TESLA · VACUUM CONTROL
02/20
MÁY SẠCH
40% AIR
146 Pa
ÁP HÚT
Lọc sạch · ống thoáng · quạt mát
VÍ DỤ MINH HOẠ
SAU NHIỀU MẺ
40% AIR
92 Pa
ÁP HÚT
Lọc bẩn · bụi bám · tổn thất tăng
VÍ DỤ MINH HOẠ
AIR% là lệnh. Pa mới là kết quả vật lý tác động lên mẻ rang.
Notes: Hai đồng hồ cùng 40% nhưng lực hút khác nhau; số liệu chỉ là minh hoạ.

## Slide 3
WHY / CONTROL THE OUTCOME
Đừng giữ lệnh. Hãy giữ kết quả.
Người vận hành đặt áp hút mục tiêu; hệ thống tự tìm mức gió cần thiết theo trạng thái thật của máy.
O TESLA · VACUUM CONTROL
03/20
120
PA · SETPOINT
BỘ NÃO PLC
ĐO → LỌC → HỌC
Và tự bù theo từng mẻ
43→58
% AIR · TỰ THÍCH NGHI
SETPOINT
Người vận hành chỉ cần nói máy phải giữ bao nhiêu Pa.
FEEDBACK
Cảm biến cho biết lực hút thật đang lệch bao nhiêu.
ADAPT
Air% tự đổi khi lọc bẩn, đường ống đổi hoặc môi trường đổi.
Notes: Đổi mục tiêu điều khiển: giữ áp hút thay vì giữ phần trăm gió.

## Slide 4
SIGNAL / CLOSED-LOOP MAP
Một vòng kín. Sáu khối. Không có ẩn số.
MS300 vừa số hoá tín hiệu cảm biến tại cổng ACI, vừa dẫn động quạt theo lệnh đầu ra của PLC.
O TESLA · VACUUM CONTROL
04/20
01
BUỒNG
Áp âm trong trống
02
CẢM BIẾN
4–20 mA
03
MS300 / ACI
raw 0…10000
04
MODBUS
FC03 · slave 5
05
PLC
PV → Air%
06
QUẠT HÚT
cơ cấu chấp hành
ÁP ÂM
Pa
ANALOG
4–20 mA
DIGITAL
0…10000
PROCESS
PV / SP
OUTPUT
Air%
VÒNG KHÉP: quạt → áp hút → cảm biến → PLC → Air% → quạt
Notes: Mô tả toàn bộ vòng kín từ buồng rang qua MS300, PLC và trở lại quạt.

## Slide 5
SIGNAL / ONE DRIVE · TWO JOBS
MS300 vừa là giác quan, vừa là cơ bắp
Cùng một biến tần vừa nhận tín hiệu cảm biến, vừa điều khiển chính chiếc quạt tạo ra áp hút đó.
O TESLA · VACUUM CONTROL
05/20
DELTA MS300
VFD
SLAVE 5 · 38400
MEASURE
ACI → ADC
Nhận 4–20 mA và công bố thành raw 0…10000 qua thanh ghi monitor.
0X220C
ACTUATE
Air% → Hz
Nhận lệnh analog AVI hoặc lệnh tần số Modbus rồi kéo quạt nhanh/chậm.
AO / FC06
Ưu điểm: đường analog ngắn. Đánh đổi: mất Modbus là mất luôn giá trị đo.
Notes: Làm rõ vai trò kép của biến tần trong kiến trúc hiện tại.

## Slide 6
SIGNAL / THE ADDRESS TRAP
Một thanh ghi. Ba cách gọi.
Lệch một đơn vị vẫn trả về con số trông hợp lý — nên bắt buộc kiểm chứng bằng tác động vật lý.
O TESLA · VACUUM CONTROL
06/20
HEX
0x220C
MS300 manual / khung RTU
DECIMAL
8716
Firmware ModbusMaster
SIEMENS
48717
MB_DATA_ADDR 1-based
MB_DATA_ADDR = 40001 + 8716 = 48717
KIỂM CHỨNG: bịt / hở ống áp suất, xác nhận giá trị đổi đúng chiều.
Notes: Giải thích quy đổi địa chỉ Modbus thô sang địa chỉ 4xxxx của Siemens.

## Slide 7
SIGNAL / SIGNAL NORMALIZATION
Từ 4–20 mA thành một con số có ý nghĩa
MS300 chuẩn hoá tín hiệu về 0…10000; PLC lọc nhiễu rồi nội suy theo minPT / maxPT.
O TESLA · VACUUM CONTROL
07/20
4 mA
0
8 mA
2500
12 mA
5000
20 mA
10000
DÒNG CẢM BIẾN
RAW CỦA MS300
PV = minPT + raw / 10000 × (maxPT − minPT)
OUTPUT: PA
BẮT BUỘC tính bằng REAL. Chia số nguyên sẽ làm PV đứng lì ở minPT.
Notes: Diễn giải chuỗi quy đổi từ dòng điện cảm biến đến đơn vị kỹ thuật Pa.

## Slide 8
SIGNAL / NOISE SHAPING
Giữ tín hiệu thật. Loại nhiễu và gai.
Firmware dùng Kalman vô hướng. Trên PLC, IIR bậc 1 với α = 0,13 cho hành vi xác lập tương đương.
O TESLA · VACUUM CONTROL
08/20
MÔ PHỎNG CHU KỲ 100 ms
RAW
IIR 0.13
KALMAN → IIR
K∞ ≈ 0,132
filtered := filtered + 0,13 × (raw − filtered)
0,77
GIÂY
τ ở 100 ms
1
TẦNG
không lọc chồng
Nên đặt median-of-3 trước IIR để loại gai đơn — rẻ, minh bạch và dễ bảo trì.
Notes: Chứng minh trực quan rằng Kalman một tầng hội tụ thành IIR với alpha xấp xỉ 0,13.

## Slide 9
CONTROL / CONTROL PHILOSOPHY
Không dùng PID. Đó là chủ ý thiết kế.
Feed-forward đảm nhiệm phần thô; step controller đảm nhiệm phần tinh bằng các bước gió nguyên 1%.
O TESLA · VACUUM CONTROL
09/20
PID
TRỄ
Đường khí đáp ứng chậm.
PHI TUYẾN
Gain đổi theo vùng Air%.
NHIỄU
D khuếch đại xoáy khí.
1%
I dễ tích luỹ windup.
TWO-LAYER CONTROL
FEED-FORWARD
Nhảy tới vùng Air% gần đúng đã học.
STEP CONTROL
Bù nốt sai lệch bằng bước 1% rất êm.
THÔ NHANH + TINH CHẮC = HỘI TỤ KHÔNG VỌT LỐ
Notes: Giải thích tại sao đối tượng quạt và đường ống phù hợp với feed-forward cộng step controller.

## Slide 10
CONTROL / THE CONTROL LAW
Ba vùng. Một quyết định mỗi lần.
Chỉ sai lệch ngoài ±3 Pa mới sinh ra bước; mỗi bước thay đổi đúng 1% gió.
O TESLA · VACUUM CONTROL
10/20
−30 Pa
−3
0
+3
+30 Pa
PV > SP
HÚT QUÁ MẠNH
Air% −= 1
|ERROR| ≤ 3
VÙNG CHẾT
ĐỨNG YÊN
PV < SP
HÚT CHƯA ĐỦ
Air% += 1
error = SP − PV · quy ước bắt buộc: hút mạnh hơn → số Pa lớn hơn
Notes: Minh hoạ vùng chết ±3 Pa và hai hướng nhích Air%.

## Slide 11
CONTROL / DYNAMIC PACING
Xa đi nhanh. Gần đi chậm.
Biên độ bước luôn là 1%; tốc độ hội tụ điều khiển bằng khoảng nghỉ giữa hai bước.
O TESLA · VACUUM CONTROL
11/20
COOLDOWN (ms)
|ERROR| (Pa) →
PACE, NOT GAIN
3,0
GIÂY
vừa ra khỏi band
1,5
GIÂY
khi lệch ≥ 30 Pa
Vai trò của P được chuyển từ biên độ bước sang tần suất bước.
Giới hạn cứng: 1% / 1,5 s. Muốn đổi nhanh hơn phải dùng SNAP — không hạ cooldown.
Notes: Biểu diễn cooldown giảm tuyến tính từ 3000 ms xuống 1500 ms theo sai lệch.

## Slide 12
LEARNING / THE LEARNED MAP
Bảng nhớ biến hệ chậm thành hệ có kinh nghiệm
Mỗi dòng trả lời đúng một câu hỏi: để giữ mức Pa này, máy thường cần bao nhiêu phần trăm gió?
O TESLA · VACUUM CONTROL
12/20
61 PA / 40%
112 PA / 60%
172 PA / 80%
ĐẶC TUYẾN TỰ HỌC
AIR% →
60 ROWS
10 s
Ổn định trong ±3 Pa
≤ 3 Pa
Tìm dòng gần nhất
≥ 3%
Drift lớn → học nhanh
60 s
Có đổi mới lưu xuống nhớ
Trên PLC: đặt bảng trong DB retentive hoặc recipe — cắt điện không được mất trí nhớ.
Notes: Giải thích bảng feed-forward Pa sang Air% và cách hệ thống tự học khi ổn định.

## Slide 13
LEARNING / FAST SETPOINT CHANGES
SNAP: nhảy nhanh và cố ý nhảy hụt
Đổi setpoint lớn thì tra thẳng bảng, trừ hao một vùng đệm, phần còn lại để step controller bù nốt.
O TESLA · VACUUM CONTROL
13/20
SP CŨ
120 Pa
SP MỚI
200 Pa
FF TARGET
68% Air
− buffer 15%
SNAP THỰC
53% Air
RULE 01
Chỉ snap khi ΔSP > 30 Pa
Đổi nhỏ thì giữ Air% hiện tại và bò bằng bước 1%.
RULE 02
Không nhảy quá 20%
Giới hạn sốc cơ khí cho quạt và đường ống.
RULE 03
Hướng theo SP cũ → mới
Không lấy Air% hiện tại để quyết định hướng snap.
Notes: Giải thích snap có đệm, ngưỡng 30 Pa và giới hạn nhảy tối đa 20%.

## Slide 14
LEARNING / FACTORY AUTO-TUNE
2 phút 48 giây để học cả chiếc máy
Một lần quét 0→100% dựng 51 điểm đặc tuyến; bảng 60 chỗ nên còn dư biên an toàn.
O TESLA · VACUUM CONTROL
14/20
TOTAL
02:48
PHÚT : GIÂY
15 s warm-up + 51 × 3 s đo
51 ĐIỂM · BƯỚC 2%
0% AIR 100% AIR
0 s
Đặt Air% · xoá tích luỹ
1 s
Chờ ổn định · không lấy mẫu
2–3 s
Lấy mẫu Pa · tính trung bình
KHÔNG hạ bước quét xuống 1%: 101 điểm sẽ tràn bảng 60 dòng.
Notes: Trình bày đúng thời lượng auto-tune: 15 giây cộng 51 điểm nhân 3 giây bằng 2 phút 48 giây.

## Slide 15
OUTPUT / OUTPUT STRATEGY
Một Air%. Hai đường ra.
Cả hai phương án đều khả thi; căn cứ lựa chọn là hành vi của hệ khi RS485 hoặc PLC gặp lỗi.
O TESLA · VACUUM CONTROL
15/20
OPTION A · AO
0…100% → 0…27648 → 0–10 V
✓
Quạt không phụ thuộc nhịp Modbus
✓
RS485 đứt vẫn giữ được đường lái riêng
!
Tốn một kênh AO và có sai số analog
ƯU TIÊN FAIL-SAFE
OPTION B · FC06
Air% → Hz×100 → register 0x2001
✓
Không cần dây analog; độ phân giải 0,01 Hz
✓
Đọc lại được tần số thực tế
!
Mất RS485 là mất luôn quyền lái quạt
BẮT BUỘC CÀI TIMEOUT
Không áp dải 30–50 Hz của lồng rang cho quạt. Dải quạt phải đo trên máy thật.
Notes: So sánh điều khiển quạt bằng analog và bằng lệnh tần số Modbus.

## Slide 16
PLC / PLC ARCHITECTURE
Kiến trúc PLC: dây chuyền dữ liệu một chiều
Một giao dịch Modbus tại một thời điểm, mỗi khối một trách nhiệm, và chỉ một nơi được ghi đầu ra.
O TESLA · VACUUM CONTROL
16/20
01
MB SCHEDULER
CASE mbStep
02
FB_VacRead
raw → filter → Pa
03
FB_VacCtrl
SP/PV → Air%
04
AirOwner
priority arbiter
05
OUTPUT
AO hoặc FC06
RETENTIVE DB
ffSp[] · ffAir[] · ffCnt[]
HMI / DIAG
PV · SP · fault · tableFull
WATCHDOG
comm · stuck · range · owner
MB_MASTER phải chờ DONE / ERROR rồi mới chuyển bước. Không gọi nhiều slave cùng lúc.
Notes: Kiến trúc khối PLC: máy trạng thái Modbus, khối đọc, khối điều khiển, phân quyền và một điểm xuất duy nhất.

## Slide 17
PLC / OUTPUT ARBITRATION
Bốn chế độ. Một đầu ra duy nhất.
Phân quyền phải tường minh qua AirOwner; để nhiều khối cùng ghi Air% là nguồn lỗi ngẫu nhiên rất khó truy.
O TESLA · VACUUM CONTROL
17/20
03
PREHEAT
Quyền tuyệt đối trong chu trình sấy lồng
02
VACUUM CONTROL
Giữ Pa khi được bật và cảm biến hợp lệ
01
ROAST PROFILE
Phát lại Air% hoặc setpoint theo hồ sơ rang
00
MANUAL / VR
Mặc định khi không có chế độ tự động giữ quyền
ONE WRITER → airflowCommand → OUTPUT
Notes: Mô tả thứ tự ưu tiên Preheat, Vacuum, Roast và Manual trước một điểm ghi duy nhất.

## Slide 18
SAFETY / FAULT CONTAINMENT
Mất số đo không được thành mất lực hút
Nguyên tắc trên PLC: giữ mức gió an toàn, báo lỗi rõ ràng, và không để đầu ra rơi về 0%.
O TESLA · VACUUM CONTROL
18/20
SAFE OUTPUT
60%
AIR ON FAULT
KHÔNG VỀ 0%
5×
MODBUS FAIL
Giữ PV cuối; đủ ngưỡng thì fault và chuyển gió an toàn.
20s
RAW STUCK
Air% đổi mà raw đứng im: nghi cảm biến hoặc ống đo lỗi.
0
RAW AT ZERO
Quạt >50% mà raw bám 0: nghi đứt dây 4–20 mA.
60
TABLE FULL
Bảng FF đầy phải báo HMI; không được âm thầm bỏ điểm.
FAIL-SAFE là một trạng thái điều khiển có chủ đích — không phải giá trị mặc định sau lỗi.
Notes: Các lỗi chính và phản ứng fail-safe khuyến nghị cho bản PLC.

## Slide 19
COMMISSION / RELEASE GATES
Chỉ bàn giao khi đã vượt đủ năm cổng
Mỗi cổng phải có bằng chứng đo hoặc thử lỗi. Không chấp nhận kết luận “chắc là đúng”.
O TESLA · VACUUM CONTROL
19/20
01
HARDWARE
ACI đúng dòng/áp · shield một đầu · 120Ω hai đầu
02
DRIVE
Slave 5 · 38400 · ACI không tranh quyền tần số
03
DATA
48717 trả 0…10000 · bịt/hở đổi đúng chiều
04
TUNE
51 điểm · bảng đơn điệu · dữ liệu còn sau mất điện
05
FAULT
Rút RS485 · rút sensor · xác nhận gió không về 0
RED TAGS
0x220C đúng model
Khung 8-N-1
Mã P03-xx của ACI
Dải Hz thật của quạt
Căn cứ cuối cùng khi có tranh luận: manual đúng model MS300 và phép đo trên máy thật.
Notes: Năm cổng kiểm tra trước khi đưa vòng hút vào vận hành và bốn mục chưa xác nhận phải đóng lại.

## Slide 20
CLOSED LOOP
VACUUM CONTROL / READY TO IMPLEMENT
Một lần dựng.
Một lần tune.
Mọi mẻ đúng lực hút.
Air% sẽ thay đổi. Điều kiện máy sẽ thay đổi. Pa mục tiêu thì không.
48717 · FC03
α = 0,13
±3 PA · 1%
Nguồn: guide-vacuum-control-ms300-plc.md · O Tesla
20 / 20
Notes: Kết thúc bằng ba nhịp nhớ và lời nhắc xác minh trước khi phát hành.