## Slide 1
TÍNH NĂNG MỚI · FIRMWARE OTL-06ALS
PREHEAT
Between-batch preheat — tự chốt nhiệt nạp trước mỗi mẻ
O TESLA · Điều khiển & Tự động hoá máy rang cà phê
Notes: Between-batch preheat — máy tự chốt nhiệt nạp trước mỗi mẻ.

## Slide 2
HIỆN TRẠNG
Sấy máy và hồi nhiệt bằng tay
20–30′
SẤY MÁY ĐẦU CA
Thợ trực bảng điều khiển tới khi trống đạt nhiệt nạp.
7 kiểu
ĐỒNG NHẤT GIỮA MẺ
Bảy thợ cho ra bảy đường sấy khác nhau.
+15°C
VỌT LỐ GHI NHẬN
Hạ 215 → 150°C: mẻ đầu lệch điểm TP.
O TESLA · OTL-06ALS
02 / 11
Notes: Ba hạn chế khi sấy máy và phục hồi nhiệt giữa mẻ bằng tay.

## Slide 3
BETWEEN-BATCH PREHEAT
Một lệnh khởi động.
Toàn bộ chu trình tự động.
Bộ điều khiển đọc BT, ET và RoR mỗi giây, điều tiết gas và damper qua 8 trạng thái, giữ trống tại nhiệt nạp chờ charge.
O TESLA · OTL-06ALS
03 / 11
Notes: Between-batch preheat chuẩn hoá bước gia nhiệt giữa hai mẻ.

## Slide 4
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
Bốn chỉ tiêu chính
≤ 3
°C
Vọt lố nhiệt nạp
8
TRẠNG THÁI
Nguội → giữ nhiệt
12
VÙNG
Bảng bù trước 25°C
5
GIÂY
Chu kỳ ghi log CSV
O TESLA · OTL-06ALS
04 / 11
Notes: Bốn chỉ tiêu kỹ thuật của bộ điều khiển gia nhiệt.

## Slide 5
NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH
Trình tự sáu bước tự động
01
IDLE
Phân loại
Nguội · nóng · cần hạ
›
02
PURGE
Thông gió
Xả khí buồng đốt
›
03
IGNITE
Đánh lửa
Xác nhận có lửa
›
04
HEATING
Gia nhiệt
Gas theo sai lệch và RoR
›
05
HOLDING
Giữ nhiệt
Ghìm tại nhiệt nạp
›
06
PRECISION
Tinh chỉnh
Điều khiển PI, ±2°C
COOLING và COAST xử lý trống còn dư nhiệt khi đổi từ mẻ rang đậm sang mẻ nhạt.
O TESLA · OTL-06ALS
05 / 11
Notes: Sáu trạng thái chính; COOLING và COAST xử lý trống còn dư nhiệt.

## Slide 6
CHIẾN LƯỢC ĐIỀU KHIỂN
Hai pha điều khiển
60%
RAMP · 3 PHÚT ĐẦU
—
Ưu tiên tốc độ gia nhiệt
—
Damper thấp khi còn xa nhiệt nạp
—
Chấp nhận sai lệch ≤ 5°C
40%
PRECISION · 2 PHÚT CUỐI
—
Dao động trong dải ±2°C
—
Điều khiển PI khử sai lệch tĩnh
—
Chốt nhiệt nạp ±1°C
O TESLA · OTL-06ALS
06 / 11
Notes: Chia 60/40: pha ramp ưu tiên tốc độ, pha precision ưu tiên độ chính xác.

## Slide 7
ĐẶC TÍNH ĐỐI TƯỢNG
Trễ trong chuỗi truyền nhiệt
GAS %
tín hiệu đặt
TỨC THÌ
→
ĐẦU ĐỐT
ngọn lửa ổn định
2–3 GIÂY
→
BUỒNG ĐỐT
khí nóng · đầu dò ET
5–10 GIÂY
→
TRỐNG RANG
vỏ trống · đầu dò BT
15–20 GIÂY
Chuỗi trễ này chi phối cả mẻ rang. Bộ điều khiển chờ 15 giây sau mỗi bước gas rồi mới tác động tiếp.
O TESLA · OTL-06ALS
07 / 11
Notes: Chuỗi trễ nhiệt: từ lệnh gas tới khi đầu dò BT thấy nhiệt mất ~30 giây.

## Slide 8
TỰ HIỆU CHỈNH
Bù trước và thích nghi
Mỗi lượt sấy, bộ điều khiển lưu mức gas giữ nhiệt của từng vùng.
0–25
°C
25–50
°C
50–75
°C
75–100
°C
100–125
°C
125–150
°C
150–175
°C
175–200
°C
200–225
°C
225–250
°C
250–275
°C
275–300
°C
12 VÙNG × 25°C · LƯU THƯỜNG TRÚ
THAM SỐ TỰ NHẬN DẠNG
Quán tính nhiệt
Nhiệt còn tăng sau khoá gas
Tổn thất nhiệt
Tốc độ nguội của trống
Khuếch đại gas
Độ tăng nhiệt trên mỗi 1% gas
O TESLA · OTL-06ALS
08 / 11
Notes: Bảng bù trước 12 vùng và 3 tham số máy tự nhận dạng.

## Slide 9
AN TOÀN VẬN HÀNH
Giám sát và bảo vệ
Mất tín hiệu đầu dò
BT hoặc ET sụt đột ngột
RoR bất thường
Vượt dải cho phép
Mất lửa
Cấp gas mà nhiệt không lên
Mất truyền thông HMI
Màn hình không đáp ứng
Lỗi thẻ nhớ
Mất log, máy vẫn chạy
KHOÁ CỨNG · ET − BT VƯỢT 160°C
Huỷ gia nhiệt, khoá gas và báo lỗi.
KHOÁ CỨNG · ĐÁNH LỬA QUÁ GIỜ
Không xác nhận được lửa thì khoá gas.
O TESLA · OTL-06ALS
09 / 11
Notes: Năm cờ lỗi tự giám sát và hai khoá cứng đóng gas.

## Slide 10
ĐÁNH GIÁ
So sánh chỉ tiêu vận hành
THỦ CÔNG
PREHEAT TỰ ĐỘNG
Người trực khi sấy
Suốt 20–30 phút
Không cần
Vọt lố nhiệt nạp
+1 … +3°C
≤ 3°C
Rang liên mẻ
Canh lại từ đầu
Tự bù theo nhiệt dư
Dữ liệu truy vết
Không có
CSV 5 giây/dòng
O TESLA · OTL-06ALS
10 / 11
Notes: Đối chiếu vận hành thủ công và between-batch preheat tự động.

## Slide 11
PREHEAT · OTL-06ALS
Gia nhiệt tự động.
Đúng nhiệt nạp mỗi mẻ.
TRẠNG THÁI
Đang chạy thử có giám sát
ÁP DỤNG CHO
Đầu đốt thường và premix
LIÊN HỆ
otlpro.com@gmail.com
Notes: Chốt lại và trạng thái phát hành.