## Slide 1
NHIỆT
ĐIỀU KHIỂN
NHIỆT NẠP
TÍNH NĂNG MỚI · FIRMWARE OTL-06ALS
PREHEAT
Between-batch preheat — tự chốt nhiệt nạp trước mỗi mẻ
O TESLA
Điều khiển & Tự động hoá máy rang cà phê
Notes: Preheat là chế độ gia nhiệt giữa các mẻ, giúp máy tự đưa trống về đúng nhiệt nạp trước khi bắt đầu mẻ kế tiếp. Mục tiêu là giảm thao tác canh tay và tạo điều kiện nạp ổn định hơn.

## Slide 2
HIỆN TRẠNG
Sấy máy và hồi nhiệt bằng tay
20–30′
SẤY MÁY ĐẦU CA
Thợ trực bảng điều khiển tới khi trống đạt nhiệt nạp.
7 kiểu
ĐỒNG NHẤT GIỮA MẺ
Bảy thợ cho ra bảy đường sấy khác nhau.
+15°C
VỌT LỐ GHI NHẬN
Hạ 215 → 150°C: mẻ đầu lệch điểm TP.
O TESLA · OTL-06ALS
02 / 11
Notes: Với cách sấy máy và hồi nhiệt thủ công, người vận hành phải trực bảng điều khiển trong khoảng hai mươi đến ba mươi phút. Cách làm phụ thuộc nhiều vào tay nghề, nên bảy người có thể tạo ra bảy đường sấy khác nhau. Khi hạ nhiệt từ hai trăm mười lăm xuống một trăm năm mươi độ C, dữ liệu thực tế từng ghi nhận mẻ đầu lệch điểm turning point với mức vọt lố đến mười lăm độ C.

## Slide 3
BETWEEN-BATCH PREHEAT
Một lệnh. Một chu trình. Một nhiệt nạp.
START
Một lệnh khởi động.
Toàn bộ chu trình
tự động.
ĐỌC MỖI GIÂY
BT
ET
RoR
8
TRẠNG THÁI
BỘ ĐIỀU KHIỂN
GAS
DAMPER
Bộ điều khiển đọc BT, ET và RoR mỗi giây, điều tiết gas và damper qua 8 trạng thái,
giữ trống tại nhiệt nạp chờ charge.
O TESLA · OTL-06ALS
03 / 11
Notes: Between-batch preheat bắt đầu bằng một lệnh và tự chạy toàn bộ chu trình. Bộ điều khiển đọc BT, ET và RoR mỗi giây, sau đó điều tiết gas và damper qua tám trạng thái. Khi đạt yêu cầu, hệ thống giữ trống tại nhiệt nạp để chờ charge.

## Slide 4
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
Bốn chỉ tiêu chính
≤ 3°C
VỌT LỐ NHIỆT NẠP
8
TRẠNG THÁI
Nguội → giữ nhiệt
12
VÙNG
Bảng bù trước 25°C
5 GIÂY
CHU KỲ GHI LOG CSV
O TESLA · OTL-06ALS
04 / 11
Notes: Bộ điều khiển được đánh giá theo bốn chỉ tiêu chính. Vọt lố nhiệt nạp không quá ba độ C; chu trình có tám trạng thái từ nguội đến giữ nhiệt; bảng bù trước chia thành mười hai vùng, mỗi vùng hai mươi lăm độ C; và dữ liệu CSV được ghi theo chu kỳ năm giây.

## Slide 5
NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH
Trình tự sáu bước tự động
01 · IDLE
Phân loại
Nguội · nóng · cần hạ
02 · PURGE
Thông gió
Xả khí buồng đốt
03 · IGNITE
Đánh lửa
Xác nhận có lửa
04 · HEATING
Gia nhiệt
Gas theo sai lệch và RoR
05 · HOLDING
Giữ nhiệt
Ghìm tại nhiệt nạp
06 · PRECISION
Tinh chỉnh
Điều khiển PI, ±2°C
COOLING và COAST
xử lý trống còn dư nhiệt khi đổi từ mẻ rang đậm sang mẻ nhạt.
O TESLA · OTL-06ALS
05 / 11
Notes: Chu trình chính gồm sáu bước. IDLE phân loại trạng thái nguội, nóng hoặc cần hạ nhiệt; PURGE thông gió buồng đốt; IGNITE đánh lửa và xác nhận có lửa; HEATING điều khiển gas theo sai lệch và RoR; HOLDING ghìm tại nhiệt nạp; PRECISION dùng điều khiển PI để tinh chỉnh trong dải cộng trừ hai độ C. Khi trống còn dư nhiệt, COOLING và COAST xử lý chuyển đổi từ mẻ rang đậm sang mẻ rang nhạt.

## Slide 6
CHIẾN LƯỢC ĐIỀU KHIỂN
Hai pha điều khiển
60%
40%
RAMP · 3 PHÚT ĐẦU
— Ưu tiên tốc độ gia nhiệt
— Damper thấp khi còn xa nhiệt nạp
— Chấp nhận sai lệch ≤ 5°C
PRECISION · 2 PHÚT CUỐI
— Dao động trong dải ±2°C
— Điều khiển PI khử sai lệch tĩnh
— Chốt nhiệt nạp ±1°C
O TESLA · OTL-06ALS
06 / 11
Notes: Chiến lược điều khiển được chia theo tỷ lệ sáu mươi trên bốn mươi. Trong ba phút đầu, pha RAMP ưu tiên tốc độ gia nhiệt, giữ damper thấp khi còn xa nhiệt nạp và chấp nhận sai lệch không quá năm độ C. Trong hai phút cuối, pha PRECISION tập trung giữ dao động trong dải cộng trừ hai độ C, dùng PI để khử sai lệch tĩnh và chốt nhiệt nạp trong phạm vi cộng trừ một độ C.

## Slide 7
ĐẶC TÍNH ĐỐI TƯỢNG
Trễ trong chuỗi truyền nhiệt
GAS %
tín hiệu đặt
TỨC THÌ
ĐẦU ĐỐT
ngọn lửa ổn định
2–3 GIÂY
BUỒNG ĐỐT
khí nóng · đầu dò ET
5–10 GIÂY
TRỐNG RANG
vỏ trống · đầu dò BT
15–20 GIÂY
Chuỗi trễ này chi phối cả mẻ rang.
Bộ điều khiển chờ 15 giây sau mỗi bước gas rồi mới tác động tiếp.
O TESLA · OTL-06ALS
07 / 11
Notes: Chuỗi truyền nhiệt có độ trễ tăng dần từ lệnh gas đến đầu dò BT. Lệnh gas có hiệu lực tức thì; ngọn lửa ổn định sau khoảng hai đến ba giây; buồng đốt và ET phản ánh sau năm đến mười giây; còn vỏ trống và BT cần khoảng mười lăm đến hai mươi giây. Vì vậy bộ điều khiển chờ mười lăm giây sau mỗi bước gas trước khi tác động tiếp.

## Slide 8
TỰ HIỆU CHỈNH
Bù trước và thích nghi
Mỗi lượt sấy, bộ điều khiển lưu mức gas giữ nhiệt của từng vùng.
12 VÙNG × 25°C · LƯU THƯỜNG TRÚ
0–25°C
25–50°C
50–75°C
75–100°C
100–125°C
125–150°C
150–175°C
175–200°C
200–225°C
225–250°C
250–275°C
275–300°C
THAM SỐ TỰ NHẬN DẠNG
Quán tính nhiệt
Nhiệt còn tăng sau khoá gas
Tổn thất nhiệt
Tốc độ nguội của trống
Khuếch đại gas
Độ tăng nhiệt trên mỗi 1% gas
O TESLA · OTL-06ALS
08 / 11
Notes: Sau mỗi lượt sấy, bộ điều khiển lưu mức gas cần thiết để giữ nhiệt ở từng vùng. Bảng bù trước bao phủ mười hai vùng từ không đến ba trăm độ C, mỗi vùng rộng hai mươi lăm độ C và được lưu thường trú. Máy đồng thời tự nhận dạng ba đặc tính: quán tính nhiệt sau khi khóa gas, tốc độ tổn thất nhiệt của trống và độ tăng nhiệt ứng với mỗi một phần trăm gas.

## Slide 9
AN TOÀN VẬN HÀNH
Giám sát và bảo vệ
5 CỜ LỖI TỰ GIÁM SÁT
Mất tín hiệu đầu dò
BT hoặc ET sụt đột ngột
RoR bất thường
Vượt dải cho phép
Mất lửa
Cấp gas mà nhiệt không lên
Mất truyền thông HMI
Màn hình không đáp ứng
Lỗi thẻ nhớ
Mất log, máy vẫn chạy
KHOÁ CỨNG
ET − BT VƯỢT 160°C
Huỷ gia nhiệt, khoá gas và báo lỗi.
KHOÁ CỨNG
ĐÁNH LỬA QUÁ GIỜ
Không xác nhận được lửa thì khoá gas.
O TESLA · OTL-06ALS
09 / 11
Notes: Hệ thống tự giám sát năm nhóm lỗi: mất tín hiệu BT hoặc ET, RoR vượt dải, mất lửa dù đang cấp gas, mất truyền thông HMI và lỗi thẻ nhớ. Lỗi thẻ nhớ làm mất log nhưng máy vẫn có thể chạy. Hai khóa cứng sẽ đóng gas khi chênh lệch ET trừ BT vượt một trăm sáu mươi độ C hoặc khi đánh lửa quá thời gian mà không xác nhận được lửa.

## Slide 10
ĐÁNH GIÁ
So sánh chỉ tiêu vận hành
CHỈ TIÊU
THỦ CÔNG
PREHEAT TỰ ĐỘNG
Người trực khi sấy
Suốt 20–30 phút
Không cần
Vọt lố nhiệt nạp
+1 … +3°C
≤ 3°C
Rang liên mẻ
Canh lại từ đầu
Tự bù theo nhiệt dư
Dữ liệu truy vết
Không có
CSV 5 giây/dòng
O TESLA · OTL-06ALS
10 / 11
Notes: So với vận hành thủ công, Preheat tự động loại bỏ yêu cầu phải trực máy suốt hai mươi đến ba mươi phút sấy. Vọt lố được giới hạn không quá ba độ C, nhiệt dư giữa các mẻ được tự bù và dữ liệu vận hành được ghi thành CSV theo chu kỳ năm giây. Đây là ba thay đổi trực tiếp cải thiện tính lặp lại và khả năng truy vết.

## Slide 11
PREHEAT · OTL-06ALS
Gia nhiệt tự động.
Đúng nhiệt nạp mỗi mẻ.
TRẠNG THÁI
Đang chạy thử có giám sát
ÁP DỤNG CHO
Đầu đốt thường và premix
LIÊN HỆ
otlpro.com@gmail.com
Notes: Preheat tự động hóa bước gia nhiệt và đưa máy về đúng nhiệt nạp trước mỗi mẻ. Tính năng hiện đang chạy thử có giám sát, áp dụng cho cả đầu đốt thường và đầu đốt premix. Thông tin liên hệ là otlpro.com@gmail.com.